## Slide 1: Workshop OpenFlow 1. Basic Forwarding
Akbari Indra Basuki
Pusat Penelitian Informatika, LIPI

## Slide 2: Daftar Materi
Topik | Keterangan
Basic forwarding | Dasar-dasar OpenFlow
Routing & Monitoring | Program Controller: Shortest-path routing Monitor node and link status NetworkX integration
Packet Filtering (Firewall + Web Interface) | Program Controller: Bloom Filter, Flask integration
Load balancing | Group bucket and group tables Round robin load balancing Main-backup path protection
Rate limiting | Meter tables
Stateless vs Stateful data plane Stateful data plane | Jenis data plane dalam memproses paket OpenState SDN Arp handling Port Knocking

## Slide 3: Dasar-dasar OpenFlow
Controller:
  Bertugas menginstall dan memonitor OpenFlow rules pada setiap switch (Data plane).
  Pengguna dapat membuat aplikasi yang dijalan diatas controller untuk mengatur kerja switch.
Jenis: Onos (Java), OpenDaylight (Java), Ryu (Python), dll
OpenFlow Switch:
  Data plane yang bertugas untuk mengirim paket antar perangkat jaringan menggunalan OpenFlow rules.
  Workshop: menggunakan jenis software switch.
Jenis: OpenVswitch, ofsoftswitch, dll
Emulator:
  Mengemulasikan konfigurasi dan topologi jaringan pada suatu PC.
  Workshop: menggunakan Mininet.
Applikasi
Controller
Switch
(Data Plane)
OpenFlow API
Applikasi
Applikasi
South bound
North bound
REST

## Slide 4: Persiapan testbed (hello world)
Semua tools sudah terinstall di dalam VM Virtualbox:
  Mininet2.2-VM_Workshop_OpenFlow
  Untuk menginstall semua tool dari awal  Lampiran 1
Test VM sudah berjalan normal,
  Jalankan mininet dengan jenis topologi Tree, dua host (PC):
    sudo python ~/Workshop/OpenFlow/Mininet/simpleTree.py
  Buka host1 (h1) dan host2 (h2) dari jendela mininet:
    Xterm h1 h2
  Buka jendela h1 dan ping ke h2:
    Ping 10.0.0.2
  Jalankan program controller simpleswitch.py:
    Ryu-manager simpleswitch.py
  Ping ulang h1 ke h2:
    Ping 10.0.0.2
S1
h1
h2
Topology
10.0.0.1
10.0.0.2
h3
10.0.0.3
Ping

## Slide 5: OpenFlow (Software) Switch
OpenVSwitch
Kernel mode (mega cache)
Software switch de facto
UserSwitch
Mendukung stateful mode
Kode lebih sederhana, mudah dikembangkan untuk proof of concept

## Slide 6: Topologi dengan Mininet
Implementasi topologi jaringan menggunakan mininet:
via Python  mendefinisikan topologi, jenis controller,
jenis switch, dan konfigurasi link.
via mininet custom  hanya mendefinisikan topologi.
S1
h1
h2
Topology
10.0.0.1
10.0.0.2
h3
10.0.0.3

## Slide 7: Aplikasi Controller (Ryu)
Template program aplikasi di controller

## Slide 8: Hello World – Simple Switch (L2)
L2 witch: Protokol ARP dan ICMP
ARP Table: Tabel pasangan MAC address dan IP address
ICMP protokol: ping antar host,
  IP dan Mac address harus diketahui sebelum dapat melakukan ping
  Host akan mengirim ARP request untuk mengetahui IP address host tujuan
Network
H1
Ping 10.0.0.2?
IP: 10.0.0.1
MAC: 00:01:01:00:00:01
Internet Layer | Contoh protokol
Application layer | HTTP, dll
Transport layer | ICMP, TCP, UDP, dll
Network layer | IP
Data link layer | ARP (machine Addreess)
Physical layer | Ethernet Kabel, Fiber optic
H1
ARP Request,
Mac adr 10.0.0.2?
Network
H2
IP: 10.0.0.2
MAC: 00:01:01:00:00:02
ARP Reply,
10.0.0.2=00:01:01:00:00:02
H1
Ping 10.0.0.2,
srcMac: 00:01:01:00:00:01
dstMac: 00:01:01:00:00:02
Network
H2
ICMP echo reply
srcMac: 00:01:01:00:00:02
dstMac: 00:01:01:00:00:01
10.0.0.1 = 00:01:01:00:00:01
10.0.0.2 = 00:01:01:00:00:02

## Slide 9: Implementasi
Default rule switch S1: Flood paket ARP (request & reply) ke semua port termasuk controller.
Setiap hosts akan otomatis menginstall arp table sesuai paket ARP yang diterima
Controller menggunakan infomrasi dari paket ARP untuk: menginstall flow rule untuk memforward ICMP packet di switch S1
Antar host dapat saling melakukan perintah Ping
S1
h1
h2
Controller
10.0.0.1
10.0.0.2
h3
10.0.0.3
C

## Slide 10: Source Code
Pertamakali switch terkoneksi ke controller, install static rule
Flood paket ARP dan kirim ke controller
Install flow rule untuk ICMP berdasarkan informasi dari paket ARP
Untuk semua paket yang dikirim ke controller, cek apakah ada paket ARP

## Slide 11: Latihan
Tambah kemampuan forwarding protokol IP TCP/UDP
  Tips: Ubah kode protokol ICMP menjadi kode TCP/UDP

## Slide 12: Daftar pustaka
RyuBook. https://osrg.github.io/ryu-book/en/Ryubook.pdf
OpenVSwitch. https://docs.openvswitch.org/en/latest/
Mininet. http://mininet.org/walkthrough/
Networkx. https://networkx.github.io/documentation/stable/tutorial.html

## Slide 13: Lampiran 1. Instalasi tools secara manual
Controller Ryu:
  sudo apt-get install git python-dev python-setuptools python-pip
  git clone https://github.com/osrg/ryu.git
  cd ryu
  sudo pip install .
Mininet from source code:
  git clone git://github.com/mininet/mininet
  cd mininet
  git tag # list available versions
  git checkout -b 2.2.1 2.2.1 # or whatever version you wish to install
  cd ..
  mininet/util/install.sh [options]
  Daftar opsi:
    install.sh –a , install semua paket
    install.sh –nfv , install Mininet + user switch + OpenVswitch
OpenVswitch:
  Dapat di install bersamaan dengan mininet
  Atau dari source code.
  git clone https://github.com/openvswitch/ovs.git
  git checkout v2.7.0
  git checkout origin/branch-2.7
  ./boot.sh
  ./configure --with-linux=/lib/modules/$(uname -r)/build
  make
  make install
  make modules_install
  config_file="/etc/depmod.d/openvswitch.conf"
  for module in datapath/linux/*.ko; do
  modname="$(basename ${module})"
  echo "override ${modname%.ko} * extra" >> "$config_file"
  echo "override ${modname%.ko} * weak-updates" >> "$config_file"
  done
  depmod -a
  /sbin/modprobe openvswitch
  export PATH=$PATH:/usr/local/share/openvswitch/scripts
  mkdir -p /usr/local/etc/openvswitch
  ovsdb-tool create /usr/local/etc/openvswitch/conf.db \
  vswitchd/vswitch.ovsschema
  mkdir -p /usr/local/var/run/openvswitch
  ovsdb-server --remote=punix:/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock \
  --remote=db:Open_vSwitch,Open_vSwitch,manager_options \
  --private-key=db:Open_vSwitch,SSL,private_key \
  --certificate=db:Open_vSwitch,SSL,certificate \
  --bootstrap-ca-cert=db:Open_vSwitch,SSL,ca_cert \
  --pidfile --detach --log-file
  ovs-vsctl --no-wait init
  ovs-ctl start