## Slide 1: Workshop OpenFlow 3. Packet filtering (Firewall + Web Interface)
Akbari Indra Basuki
Pusat Penelitian Informatika, LIPI

## Slide 2: Daftar Materi
Topik | Keterangan
Basic forwarding | Dasar-dasar OpenFlow
Routing & Monitoring | Program Controller: Shortest-path routing Monitor node and link status NetworkX integration
Packet Filtering (Firewall + Web Interface) | Program Controller: Bloom Filter, Flask integration
Load balancing | Group bucket and group tables Round robin load balancing Main-backup path protection
Rate limiting | Meter tables
Stateless vs Stateful data plane Stateful data plane | Jenis data plane dalam memproses paket OpenState SDN Arp handling Port Knocking

## Slide 3: Packet filtering (Firewall)
Legacy network:
  Middlebox (MB)
    Perangkat keras tambahan disisipkan ke dalam jaringan
    Tidak fleksibel: merubah lokasi middlebox  memutus jaringan atau perlu menyiapkan backup path
  Proxy server (PS)
    Konfigurasi di end-user
    Kompatibilitas aplikasi
    Peletakan server statis
SDN:
  Berbasis Aplikasi Controller
    Pengecekan dilakukan oleh aplikasi di controller
    Dapat diupdate dengan algorithma yang lebih baik kedepanya
    Tidak perlu merubah topologi jaringan
  Berbasis virtual firewall (VF)
    Pengecekan dilakukan oleh virtual firewall (server)
    Paket di redirect ke virtual firewall sebelum dikirim ke tujuan asal (chain routing)
    Tidak perlu merubah topologi jaringan,
    Cukup merubah aturan routing paket (flow rule)
Network
internet
s2
h1
h2
Controller
h3
C
Firewall
(MB)
Network
internet
Router
Proxy
Server
S1
internet
VF
VF
Apps

## Slide 4: Studi kasus 1 – Firewall dengan bloom filter
Aplikasi controller bertugas untuk memfilter alamat IP tujuan.
  Apabila alamat IP tujuan termasuk dalam alamat yang diblokir, maka paket akan di drop.
  Apabila alamat IP tidak termasuk dalam daftar blokir, akan di install flow rule untuk memforward paket.
Kemungkinan IP tujuan yang difilter = 2^32 = 4 Milyar alamat IP
  Menggunakan bloom filter  cepat, tersedia banyak library di Python
  Install : sudo pip install bloomfilter
Implementasi (simplefilter.py):
  Aturan default IP forwarding: Paket dari H1 kirim ke controller
  Controller menginstall flow rule sebagai berikut ke switch S1:
    Drop, jika alamat IP tujuan terdapat di dalam bloom filter
    Output ke port 2, jika alamat IP tujuan tidak termasuk di bloom filter
H1
C
S1
Internet
(H2)
Firewall App.

## Slide 5: Source code
Tentukan IP destination yang akan di blokir secara acak
Install flow rule sesuai status IP destination menurut bloom filter
Drop
Output ke H2
Paket berikutnya akan otomatis dikirim tanpa perlu bantuan controller
Kirim paket pertamakali secara manual

## Slide 6: Langkah pengujian
Pengujian:
  Amati perbedaan jumlah paket yang diterima oleh H2:
    Tanpa filter (simpleswitch.py)
      Ryu-manager simpleswitch.py
    Dengan aplikasi bloom filter (simplefilter.py)
      Ryu-manager simplefilter.py
  Jalankan mininet, topologi: simpleTopo.py
    Sudo python simpleTopo.py
  H2 menjalankan program sniffer (tcpdump)
    Tcpdump –ni h2-eth0
    Ctrl+C untuk mengakhiri program tcpdump
  Kirim paket dari H1 dengan pktgen ke H2
    ./pktgen.sh
H1
C
S1
Internet
(H2)
Firewall App.
tcpdump
pktgen

## Slide 7: Studi kasus 2 – Web interface dengan flask
Studi kasus 1 belum mendukung input secara manual IP tujuan tertentu ke dalam daftar blokir
Diperlukan sistem antarmuka antara admin dengan aplikasi controller
Antarmuka web-server: aksesbilitas via web browser
Simple server  Flask
H1
C
S1
Internet
(H2)
Firewall App.
Web server
Update
Admin

## Slide 8: Source code
Jalankan webserver flask di thread terpisah menggunakan ryu.lib.hub
Tambahkan IP yang di input ke bloom filter dan install flow rule untuk mendrop paket
Random daftar IP tujuan yang akan diblokir
Alamat Url
Fungsi handler untuk memproses alamat IP yang dikirim via web server

## Slide 9: Langkah pengujian
Pengujian:
  Jalankan aplikasi controller simpleWebFilter.py
      Ryu-manager simpleWebFilter.py
  Jalankan mininet, topologi: simpleTopo.py
    Sudo python simpleTopo.py
  H2 menjalankan program sniffer (tcpdump)
    Tcpdump –ni h2-eth0
  Kirim paket tunggal dari H1 ke H2 dengan scapy
    Python scapyPktSender.py <ip destination> <mac address destination>
  Tambahkan alamat IP yang barusan dicoba ke daftar terblokir via web browser
    127.0.0.1:5000/add?ip=<ip destination>
  Kirim ulang paket dari H1 dengan alamat IP dan mac address yang sama
tcpdump
pktgen
H1
C
S1
Internet
(H2)
Firewall App.
Web server
Update
Admin

## Slide 10: Latihan
Gunakan algoritma/metode firewall lain untuk menggantikan bloom filter

## Slide 11: Daftar pustaka
NoRef